## Slide 1: ПРЫЖКИ АНОДНОГО СЛОЯ В ЗОНЕ EВ РАЗРЯДА Н.А. Строкин, А.В. Казанцев, В.М. Бардаков, Нгуен Тхе Тханг Иркутский национальный исследовательский технический университет е-mail: strokin85@inbox.ru

## Slide 2
ПОМС–Е–3
система формирования
многокомпонентного потока ионов:
А – источник плазмы – плазменный
ускоритель с анодным слоем (УАС);
В – азимутатор, совмещенный
с катодом УАС;
С – сепарирующее пространство.
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТЫ / ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Цель исследований: нахождение, изучение оптимальных режимов работы УАС  ЕВ-разряда с использованием наиболее информативных измерений – функций распределения ионов по энергии, что позволило отслеживать за поведением тока и плотности ионов при изменении разрядного напряжения, давления плазмообразующего газа и магнитной индукции.

## Slide 3
В плазменном ускорителе с анодным слоем исследовался самостоятельный 
без внешнего источника электронов поджига и поддержания разряда
стационарный холловский (электроны замагниченные, ионы – нет) ЕВ разряд
с плоскими анодом и катодом.
Разрядное напряжение Ud изменялось от 200 до 1800 В, ток разряда Id  0.3 А.
Радиальная компонента индукции магнитного поля на аноде BrA = 10–2  0.12 Tл;
на катоде при этом BrC = 0.045  0.515 Tл; dBr/dz > 0.
Рабочие газы – аргон, азот, неон; давление рабочего газа, измеренное на выходе из УАС, изменялось в диапазоне 410–5  310–4 Toрр, при котором поджигался и устойчиво горел самостоятельный аномальный EB разряд.
Вольтамперная характеристика разряда – монотонная линейно возрастающая; зависимости от плотности нейтралов нет.
Ускоритель пристыковывался к вакуумному корпусу объемом около 1 м3.
Остаточное давление Р  10–5 Toрр; криогенный насос.
Осевая межэлектродная линия УАС имеет радиус R = 90 мм;
радиусы щели в катоде Rmin = 87.5 мм, Rmax = 92.5 мм; расстояние анод-катод L = 8 мм.
Катод выполнен из магнитомягкой стали, анод – немагнитный (нержавеющая сталь).

## Slide 4
Спектры ионов по энергии измерялись с помощью трехсеточного энергоанализатора с задерживающим потенциалом (RFA), сигналы с которого поступали в систему регистрации, где производилась их первичная обработка: построение кривой задержки, функции распределения, интегрирование которой давало плотность и среднюю энергию ионов.
Функции распределения строились по аппроксимированным полиномами или сплайнами кривым задержки RFA.
Анализирующее напряжение подавалось от генератора ступенчатого напряжения; длительность ступени 210–2 с; на каждой ступени производилось усреднение по 20 измерениям; время измерения полного спектра – около 1 секунды (зависит от величины шага по напряжению и Ud).

## Slide 5
Режим со скачком плотности
Монотонный рост плотности ионов изменяется скачком в 16 раз с 1012 до 1.61013 м–3 при росте давления аргона лишь в 1.17 раза (с 1.210–4 Toрр до 1.410–4 Toрр).
Энергетические спектры ионов при скачке резко сдвигаются в сторону низких энергий:
наиболее вероятная энергия ионов падает от Wm.3  756 эВ до Wm.4  328 эВ.
Рис. 1. Эволюция функции распределения ионов «на скачке плотности», показанном во вставке на рис. 1b: аргон; BrA = 0.097 Tл; Ud = 1100 В;
кривая 1 – P = 410–5 Toрр; 2 – 810–5; 3 – 1.210–4; 4 – 1.410–4; 5 – 1.810–4; 6 – 210–4.

## Slide 6
Эволюция функции распределения ионов при росте давления, прыжок анодного слоя к катоду: неон; BrA = 0.03 Tл; Ud = 750 В;
кривая 1 – P = 510–5 Toрр; 2 – 810–5; 3 – 110–4;
4 – 1.410–4; 5 – 1.810–4; 6 – 210–4;
плотность изменяется от 31012 до 4.71012 м–3
(скачок плотности в 1.6 раза – небольшой)
Рис. 2
Пороговая зависимость от локальной (в области разряда, где происходит перестройка) плотности и / или энергии электронов, обеспечивающих ионизацию нейтралов.

## Slide 7
Рис. 3. Зависимость плотности ионов на выходе УАС от величины индукции магнитного поля на аноде: кривая
1 – неон; 2 – азот; 3 – аргон; Ud = 1100 В; P = 910–5 Toрр.
Рис. 4. Распределения ионов по энергии: кривая
1 – BrA = 0.02 Tл; 2 – 0.06; 3 – 0.11; 4 – 0.12;
Ud = 1100 В; неон; P = 910–5 Toрр.
Немонотонная зависимость плотности ионов для трех рабочих газов на выходе УАС от величины индукции магнитного поля при постоянных давлении газа и разрядном напряжении, наиболее «глубокая» для неона: nmax = 6.31012 м–3, nmin = 1.61012 м–3. BzA /BrA  5%.
Видно изменение режима горения разряда: происходит уширение анодного слоя на весь разрядный промежуток от низких энергий к энергиям, определяемым разрядным напряжением.
Критическая индукция магнитного поля -
граничная между падающей и растущей ветвями зависимости n = f(Br)

## Slide 8
Рис. 5. Зависимость плотности ионов на выходе
УАС от величины индукции магнитного поля
на аноде: кривая 1 – BzA /BrA  5%;
2 – 10%  BzA /BrA  15%; неон;
Ud = 1100 В; P = 910–5 Toрр.
Эффект “оптимальной B”
кривая 2 (рис. 5): характер изменения n с ростом индукции магнитного поля становится принципиально другим – при некотором значении B достигался не минимум, а максимум плотности ионов
Рис. 6. Энергетические спектры ионов на выходе УАС, соответствующие данным рис. 5:
кривые 1, 3 – BzA /BrA  5%, BrA (0.083 Tл и 0.115 Tл); кривые 2, 4 – 10%  BzA /BrA  15%, BrA (0.066 Tл и 0.102 Tл); неон; Ud = 1100 В; P = 910–5 Toрр.
Сильная чувствительность n = f(Br) к величине продольной компоненты магнитного поля, совпадающей по направлению с разрядным («внешним») электрическим полем.

## Slide 9
Рис. 7. Зависимость плотности ионов на выходе УАС
от величины индукции магнитного поля на аноде:
кривая 1 – BzA /BrA  5%; 2 – 10%  BzA /BrA  15%;
аргон; Ud = 1100 В; P = 910–5 Toрр.
Параметры разряда в процессе роста индукции магнитного поля могут изменяться «драматично»: при радиальном магнитном поле (кривая 1; I1 = I2) плотность ионов при росте ВrA от 0.099 Tл до 0.108 Tл падает в 3.4 раза; когда “оптимальная B” (кривая 2; I1  I2) при росте ВrA от 0.085 T до 0.087 T плотность падает в 4 раза, подчеркивая пороговый характер процессов в плазме УАС.
Рис. 8. Энергетические спектры ионов на выходе УАС (соответствуют данным для кривой 2 рис. 7 – “оптимальная В”): кривая 1 – BrA  0.084 Tл; кривая 2 – BrA  0.087 Tл; аргон; Ud = 1100 В; P = 910–5 Toрр.
Спектры ионов по энергии меняются для данных двух случаев подобно:
AС “прыгает” в прианодную область.

## Slide 10
Рис. 9. Энергетические спектры ионов на выходе УАС. P = 910–5 Toрр; Ud = 1100 В;
а – неон; кривая 1: BrA  0.099 Tл; кривая 2 – BrA  0.085 Tл; I1  I2;
b – аргон; Ud = 1100В; P = 910–5 Toрр; BrA  0.099 Tл; I1 = I2.
Изомагнитные скачки потенциала – генераторы скачков плотности ионов
– пространственно ограниченные (аксиальный размер порядка десятых долей мм) стационарные области с большой Ez, которые на энергетических спектрах проявляются в виде всплесков функции распределения в узких энергетических диапазонах.

## Slide 11
Рис. 10. Из спектров выделены изомагнитные скачки.
Р = 9105 Торр. Неон. U = 1100 В. I1 = I2.
1 – ВА = 202 Гс; 2 – 401; 3 – 736; 4 – 896; 5 – 989; 6 – 1024; 7 – 1055; 8 – 1151.
Изомагнитные скачки «передвигаются» вместе со спектром вниз  вверх по энергии при изменении индукции магнитного поля. Относительная амплитуда ионного тока в скачках
от  30% до  80% от полного тока ионов на выделенной энергии.

## Slide 12
Проведенные исследования расширили набор явлений
и особенностей, характеризующих аномальный самостоятельный холловский EB разряд.
Часть результатов дополняет и расширяет известные данные;
часть – являются новыми.

## Slide 13
Спасибо за внимание!